Контрольная работа 2 для студентов групп 313219-229-239

МЕТОДЫ  АНАЛИЗА  И  РАСЧЁТА  ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ  
В ЦЕПЯХ С СОСРЕДОТОЧЕННЫМИ ПАРАМЕТРАМИ

1. В линейной электрической цепи (см. рис.) с источником эдс e(t) в момент  t = 0 происходит коммутация.

1.1. Определить классическим методом закон изменения во времени (аналитическое выражение) заданного в таблице вариантов переходного тока (напряжения) в послекоммутационной схеме для двух режимов:

а)  При  постоянной  (не изменяющейся во времени)  ЭДС источника  напряжения e(t)=Е;

б)  При синусоидальной ЭДС источника напряжения

(1)

где  Em – амплитуда ЭДС, ( – угловая частота, (e – начальная фаза.

Искомая величина обозначается, например, i(R1); это значит, что нужно найти закон изменения тока i в элементе R1.

1.2. Построить в масштабе временные диаграммы переходных токов (напряжений), определенных в п. 1.1, для интервала: .

1.3. Временные диаграммы для цепей с постоянной и синусоидальной ЭДС построить на отдельных графиках.

1.4. Определить операторным методом переходный ток (напряжение) в схеме с источником неизменяющейся во времени ЭДС e(t) = E. Сравнить полученный результат с расчетами п. 1.1.а.

2.  Методические  указания

2.1. Положение контакта, производящего коммутацию, показано на схемах для режима до коммутации.

Таблица вариантов

| Вариант | Рисунок | Е, В | Em, В | (, рад/с | (e, ° | L, мГн | C, мкФ | R1, Ом | R2, Ом | R3, Ом | R4, Ом | Найти |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 | 100 | 100 | 10000 | 10 | 1 | 10 | 20 | 15 | 5 | 2 | i(R1) |
| 2 | 2 | 150 | 150 | 10000 | 20 | 2 | 5 | 8 | 10 | 5 | 2 | i(L) |
| 3 | 19 | 100 | 100 | 10000 | 30 | 1 | 10 | 2 | 2 | – | – | i(L) |
| 4 | 10 | 120 | 120 | 10000 | 40 | 1 | 10 | 3 | 0 | 1 | 1 | i(C) |
| 5 | 3 | 100 | 100 | 2000 | 50 | 5 | 50 | 2 | 8 | 6 | – | i(R1) |
| 6 | 1 | 50 | 50 | 800 | 60 | 1 | 1500 | 2 | 13 | 1 | 4 | i(L) |
| 7 | 11 | 120 | 120 | 3000 | 70 | 10 | 10 | 10 | 90 | 1000 | 1000 | i(L) |
| Вариант | Рисунок | Е, В | Em, В | (, рад/с | (e, ° | L, мГн | C, мкФ | R1, Ом | R2, Ом | R3, Ом | R4, Ом | Найти |
| 8 | 18 | 200 | 200 | 7000 | 80 | 1 | 20 | 4 | 4 | 2 | – | i(R3) |
| 9 | 4 | 100 | 100 | 10000 | 90 | 1 | 10 | 50 | 25 | 25 | – | u(C) |
| 10 | 17 | 300 | 300 | 7000 | 100 | 5 | 4 | 10 | 20 | 10 | 20 | u(C) |
| 11 | 20 | 100 | 100 | 10000 | 110 | 1 | 10 | 20 | 4 | 16 | 2 | u(R1) |
| 12 | 15 | 150 | 150 | 7000 | 120 | 4 | 5 | 6 | 10 | 5 | 4 | u(C) |
| 13 | 6 | 30 | 30 | 20000 | 130 | 1 | 2,5 | 10 | 10 | 10 | – | u(C) |
| 14 | 7 | 200 | 200 | 3000 | 140 | 10 | 10 | 100 | 0 | 50 | 100 | i(C) |
| 15 | 12 | 100 | 100 | 10000 | 150 | 1 | 10 | 10 | 10 | 4 | – | i(R3) |
| 16 | 16 | 50 | 50 | 550 | 160 | 2 | 1670 | 1 | 2 | 1 | 5 | i(R1) |
| 17 | 8 | 120 | 120 | 3000 | 170 | 10 | 10 | 10 | 90 | 1000 | 1000 | i(L) |
| 18 | 13 | 120 | 120 | 10000 | 180 | 1 | 10 | 8 | 8 | 8 | 4 | i(C) |
| 19 | 9 | 200 | 200 | 10000 | -10 | 1 | 10 | 10 | 20 | 50 | 20 | i(R1) |
| 20 | 14 | 50 | 50 | 3000 | -20 | 1 | 100 | 2 | 8 | 10 | 10 | i(L) |
| 21 | 5 | 100 | 100 | 10000 | -30 | 1 | 10 | 20 | 20 | 0 | 2 | u(L) |
| 22 | 2 | 150 | 150 | 10000 | -40 | 2 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | i(C) |
| 23 | 19 | 100 | 100 | 10000 | -50 | 1 | 10 | 1 | 3 | – | – | i(R1) |
| 24 | 10 | 120 | 120 | 10000 | -60 | 1 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | i(L) |
| 25 | 3 | 100 | 100 | 2000 | -70 | 5 | 50 | 3 | 8 | 5 | – | u(C) |
| 26 | 1 | 50 | 50 | 800 | -80 | 1 | 1500 | 2 | 13 | 2 | 3 | i(C) |
| 27 | 11 | 120 | 120 | 3000 | -90 | 10 | 10 | 20 | 80 | 1000 | 1000 | i(C) |
| 28 | 18 | 200 | 200 | 7000 | -100 | 1 | 20 | 6 | 3 | 2 | – | i(L) |
| 29 | 4 | 100 | 100 | 10000 | -110 | 1 | 10 | 50 | 20 | 30 | – | u(L) |
| 30 | 17 | 300 | 300 | 7000 | -120 | 5 | 4 | 15 | 20 | 5 | 20 | i(C) |
| 31 | 20 | 100 | 100 | 10000 | -130 | 1 | 10 | 20 | 17 | 3 | 2 | i(L) |
| 32 | 15 | 150 | 150 | 7000 | -140 | 4 | 5 | 9 | 10 | 5 | 1 | u(L) |
| 33 | 6 | 30 | 30 | 20000 | -150 | 1 | 2,5 | 5 | 10 | 15 | – | i(L) |
| 34 | 7 | 200 | 200 | 3000 | -160 | 10 | 10 | 50 | 50 | 50 | 100 | u(R1) |
| 35 | 12 | 100 | 100 | 10000 | -170 | 1 | 10 | 5 | 15 | 4 | – | u(L) |
| 36 | 16 | 50 | 50 | 550 | -180 | 2 | 1670 | 1 | 2 | 2 | 4 | i(C) |
| 37 | 8 | 120 | 120 | 3000 | 10 | 10 | 10 | 20 | 80 | 1000 | 1000 | i(C) |
| Вариант | Рисунок | Е, В | Em, В | (, рад/с | (e, ° | L, мГн | C, мкФ | R1, Ом | R2, Ом | R3, Ом | R4, Ом | Найти |
| 38 | 13 | 120 | 120 | 10000 | 20 | 1 | 10 | 12 | 6 | 8 | 4 | i(L) |
| 39 | 9 | 200 | 200 | 10000 | 30 | 1 | 10 | 10 | 10 | 50 | 30 | i(C) |
| 40 | 14 | 50 | 50 | 3000 | 40 | 1 | 100 | 3 | 7 | 10 | 10 | i(C) |
| 41 | 5 | 100 | 100 | 10000 | 50 | 1 | 10 | 20 | 2 | 18 | 2 | u(C) |
| 42 | 2 | 150 | 150 | 10000 | 60 | 2 | 5 | 4 | 10 | 5 | 6 | i(R3) |
| 43 | 19 | 100 | 100 | 10000 | 70 | 1 | 10 | 1,5 | 2,5 | – | – | i(C) |
| 44 | 10 | 120 | 120 | 10000 | 80 | 1 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | u(R1) |
| 45 | 3 | 100 | 100 | 2000 | 90 | 5 | 50 | 6 | 8 | 2 | – | i(C) |
| 46 | 1 | 50 | 50 | 800 | 100 | 1 | 1500 | 2 | 13 | 3 | 2 | u(L) |
| 47 | 11 | 120 | 120 | 3000 | 110 | 10 | 10 | 30 | 70 | 1000 | 1000 | i(R4) |
| 48 | 18 | 200 | 200 | 7000 | 120 | 1 | 20 | 12 | 2,4 | 2 | – | i(C) |
| 49 | 4 | 100 | 100 | 10000 | 130 | 1 | 10 | 50 | 10 | 40 | – | i(L) |
| 50 | 17 | 300 | 300 | 7000 | 140 | 5 | 4 | 3 | 20 | 17 | 20 | i(L) |
| 51 | 20 | 100 | 100 | 10000 | 150 | 1 | 10 | 20 | 8 | 12 | 2 | u(L) |
| 52 | 15 | 150 | 150 | 7000 | 160 | 4 | 5 | 0 | 10 | 5 | 10 | i(L) |
| 53 | 6 | 30 | 30 | 20000 | 170 | 1 | 2,5 | 15 | 10 | 5 | – | i(R1) |
| 54 | 7 | 200 | 200 | 3000 | 180 | 10 | 10 | 25 | 75 | 50 | 100 | u(C) |
| 55 | 12 | 100 | 100 | 10000 | -10 | 1 | 10 | 15 | 5 | 4 | – | i(C) |
| 56 | 16 | 50 | 50 | 550 | -20 | 2 | 1670 | 1 | 2 | 3 | 3 | u(L) |
| 57 | 8 | 120 | 120 | 3000 | -30 | 10 | 10 | 30 | 70 | 1000 | 1000 | i(R4) |
| 58 | 13 | 120 | 120 | 10000 | -40 | 1 | 10 | 24 | 4,8 | 8 | 4 | i(R4) |
| 59 | 9 | 200 | 200 | 10000 | -50 | 1 | 10 | 10 | 25 | 50 | 15 | i(L) |
| 60 | 14 | 50 | 50 | 3000 | -60 | 1 | 100 | 4 | 6 | 10 | 10 | i(C) |
| 61 | 5 | 100 | 100 | 10000 | -70 | 1 | 10 | 20 | 10 | 10 | 2 | u(R3) |
| 62 | 2 | 150 | 150 | 10000 | -80 | 2 | 5 | 7 | 10 | 5 | 3 | u(L) |
| 63 | 19 | 100 | 100 | 10000 | -90 | 1 | 10 | 3 | 1 | – | – | u(L) |
| 64 | 10 | 120 | 120 | 10000 | -100 | 1 | 10 | 1,5 | 1,5 | 1 | 1 | u(L) |
| 65 | 3 | 100 | 100 | 2000 | -110 | 5 | 50 | 1 | 8 | 7 | – | i(L) |
| 66 | 1 | 50 | 50 | 800 | -120 | 1 | 1500 | 2 | 13 | 4 | 1 | u(C) |
| 67 | 11 | 120 | 120 | 3000 | -130 | 10 | 10 | 40 | 60 | 1000 | 1000 | u(L) |
| Вариант | Рисунок | Е, В | Em, В | (, рад/с | (e, ° | L, мГн | C, мкФ | R1, Ом | R2, Ом | R3, Ом | R4, Ом | Найти |
| 68 | 18 | 200 | 200 | 7000 | -140 | 1 | 20 | 3 | 6 | 2 | – | u(L) |
| 69 | 4 | 100 | 100 | 10000 | -150 | 1 | 10 | 50 | 30 | 20 | – | i(R1) |
| 70 | 17 | 300 | 300 | 7000 | -160 | 5 | 4 | 6 | 20 | 14 | 20 | u(L) |
| 71 | 20 | 100 | 100 | 10000 | -170 | 1 | 10 | 20 | 11 | 9 | 2 | u(C) |
| 72 | 15 | 150 | 150 | 7000 | -180 | 4 | 5 | 3 | 10 | 5 | 7 | i(C) |
| 73 | 6 | 30 | 30 | 20000 | 10 | 1 | 2,5 | 12 | 10 | 8 | – | i(R2) |
| 74 | 7 | 200 | 200 | 3000 | 20 | 10 | 10 | 0 | 100 | 50 | 100 | u(L) |
| 75 | 12 | 100 | 100 | 10000 | 30 | 1 | 10 | 7 | 13 | 4 | – | i(L) |
| 76 | 16 | 50 | 50 | 550 | 40 | 2 | 1670 | 1 | 2 | 4 | 2 | u(C) |
| 77 | 8 | 120 | 120 | 3000 | 50 | 10 | 10 | 40 | 60 | 1000 | 1000 | u(L) |
| 78 | 13 | 120 | 120 | 10000 | 60 | 1 | 10 | 6 | 12 | 8 | 4 | u(C) |
| 79 | 9 | 200 | 200 | 10000 | 70 | 1 | 10 | 10 | 30 | 50 | 10 | u(L) |
| 80 | 14 | 50 | 50 | 3000 | 80 | 1 | 100 | 5 | 5 | 10 | 10 | u(L) |
| 81 | 5 | 100 | 100 | 10000 | 90 | 1 | 10 | 20 | 16 | 4 | 2 | u(R1) |
| 82 | 2 | 150 | 150 | 10000 | 100 | 2 | 5 | 10 | 10 | 5 | 0 | u(C) |
| 83 | 19 | 100 | 100 | 10000 | 110 | 1 | 10 | 4 | 0 | – | – | u(C) |
| 84 | 10 | 120 | 120 | 10000 | 120 | 1 | 10 | 0 | 3 | 1 | 1 | u(C) |
| 85 | 3 | 100 | 100 | 2000 | 130 | 5 | 50 | 4 | 8 | 4 | – | u(L) |
| 86 | 1 | 50 | 50 | 800 | 140 | 1 | 1500 | 2 | 13 | 5 | 0 | u(R1) |
| 87 | 11 | 120 | 120 | 3000 | 150 | 10 | 10 | 50 | 50 | 1000 | 1000 | u(C) |
| 88 | 18 | 200 | 200 | 7000 | 160 | 1 | 20 | 4 | 4 | 2 | – | u(C) |
| 89 | 4 | 100 | 100 | 10000 | 170 | 1 | 10 | 50 | 35 | 15 | – | i(C) |
| 90 | 17 | 300 | 300 | 7000 | 180 | 5 | 4 | 4 | 20 | 16 | 20 | u(R1) |
| 91 | 20 | 100 | 100 | 10000 | -10 | 1 | 10 | 20 | 13 | 7 | 2 | i(C) |
| 92 | 15 | 150 | 150 | 7000 | -20 | 4 | 5 | 2 | 10 | 5 | 8 | u(R1) |
| 93 | 6 | 30 | 30 | 20000 | -30 | 1 | 2,5 | 8 | 10 | 12 | – | u(L) |
| 94 | 7 | 200 | 200 | 3000 | -40 | 10 | 10 | 75 | 25 | 50 | 100 | i(L) |
| 95 | 12 | 100 | 100 | 10000 | -50 | 1 | 10 | 13 | 7 | 4 | – | u(C) |
| 96 | 16 | 50 | 50 | 550 | -60 | 2 | 1670 | 1 | 2 | 5 | 1 | u(R1) |
| 97 | 8 | 120 | 120 | 3000 | -70 | 10 | 10 | 50 | 50 | 1000 | 1000 | u(C) |
| Вариант | Рисунок | Е, В | Em, В | (, рад/с | (e, ° | L, мГн | C, мкФ | R1, Ом | R2, Ом | R3, Ом | R4, Ом | Найти |
| 98 | 13 | 120 | 120 | 10000 | -80 | 1 | 10 | 8 | 8 | 8 | 4 | u(L) |
| 99 | 9 | 200 | 200 | 10000 | -90 | 1 | 10 | 10 | 18 | 50 | 22 | u(C) |
| 100 | 14 | 50 | 50 | 3000 | -100 | 1 | 100 | 6 | 4 | 10 | 10 | u(C) |

3. Основные определения и расчетные соотношения

  - Для решения задач на переходные процессы в разветвленных линейных цепях  классическим  методом  можно рекомендовать следующий порядок расчета (для схем с двумя независимыми накопителями энергии):

- Решение для любой искомой величины отыскивается в виде установившейся (принужденной) и свободной составляющих:

.                                (2)

- Установившаяся (принужденная) составляющая искомой величины определяется из расчета установившегося режима электрической цепи после коммутации (t=().

- Для определения свободной составляющей искомой величины необходимо составить характеристическое уравнение и определить его корни.

Характеристическое уравнение можно получить путем алгебраизации соответствующего однородного дифференциального уравнения или главного определителя системы дифференциальных уравнений, а также по выражению входного комплексного сопротивления по отношению к выводам любой разомкнутой ветви схемы, заменяя в нем  j(  на оператор  p.

Полученные алгебраические выражения при этом приравниваются нулю.

Для схем с двумя независимыми накопителями энергии  характеристическое уравнение имеет вид:

(3)

где   и – численные коэффициенты.

4) Записать решения для свободных составляющих искомых величин в зависимости от вида корней характеристического уравнения (например, для тока):

а)  корни действительные различные:

(4)

б)  корни действительные и равные:

(5)

в)  корни комплексные сопряженные:

:                                           (6)

(7)

В выражениях (4), (5), (6)   и ( – постоянные интегрирования, число которых равно порядку характеристического уравнения.

- Подставить решения для принужденной и свободной составляющих в выражение (2).

3.2. Определить постоянные интегрирования в выражении для искомой величины.

Порядок определения постоянных интегрирования заключается в следующем:

- Записать выражение переходного тока (напряжения) и его производной для момента коммутации t = 0 (например, для тока, если корни характеристического уравнения – действительные разные):

(8)

.				(9)

- Определить независимые начальные условия – значения тока в индуктивности и напряжения на емкости в докоммутационной схеме для момента  t=0,   т.е.   .

- Определить зависимые начальные условия, необходимые для расчета постоянных интегрирования, из системы уравнений на основании законов Кирхгофа, составленных для схемы после коммутации при t=0. В случае отсутствия в этих уравнениях производной начального значения искомой величины необходимо продифференцировать уравнение (уравнения) в исходной системе уравнений.

- Определить постоянные интегрирования из уравнений (8) и (9), подставив в них найденные значения переходной величины и ее производной в момент коммутации.

3.3. Записать выражение для переходной величины в виде суммы установившейся и свободной составляющей.

4. Основой операторного метода расчета переходных процессов является преобразование Лапласа, в соответствии с которым искомая функция f(t)– в электротехнике ток i(t) или напряжение u(t)– вещественной переменной t (времени), называемая оригиналом, заменяется соответствующей ей функцией F(p) комплексной переменной p, называемой изображением:

(10)

В общем виде эта связь обозначается так:

(11)

4.1. Суть операторного метода состоит в замене системы интегродифференциальных уравнений схемы электрической цепи относительно оригиналов системой алгебраических уравнений относительно их изображений.

Формулы для изображения постоянного, неизменяющегося во времени напряжения источника, напряжений на индуктивности и емкости можно получить непосредственно из (10):

(12)

где   и   – независимые начальные условия, определяемые для последнего момента времени t = 0 перед коммутацией для схемы до коммутации.

Рис. 21.

Если оригиналы (напряжения или токи источников) заданы в виде других функций, то соответствующие им изображения можно найти в математических справочниках.

4.2. По формулам (12) и исследуемой схеме электрической цепи после коммутации можно составить эквивалентную операторную схему.

Эквивалентные операторные схемы отдельных элементов цепи представлены на рис. 21.

Расчет изображений искомых токов и напряжений по операторной схеме выполняется на основе законов Ома и Кирхгофа или вытекающих из них методов (контурных токов, узловых потенциалов, эквивалентного генератора и др.).

Изображение искомой величины получается в виде отношения двух алгебраических полиномов – рациональной дроби:

(13)

4.3. Для решения обратной задачи (определение оригинала по его изображению) можно применить формулу разложения.

Для схем, содержащих два независимых накопителя энергии, в зависимости от вида корней , формула разложения имеет следующие формы записи:

а)  корни уравнения   действительные и различные:

(14)

где

б) в составе знаменателя (14) есть множитель p, т.е.  имеет один нулевой корень:

;		 (15)

в)  корни уравнения   комплексные и сопряженные:

или    (16)

г)  корни уравнения   действительные и равные:

или       (17)

#### У Ч Е Б Н А Я   Л И Т Е Р А Т У Р А

1. Бессонов Л. А. Теоретические основы электротехники. Электрические цепи. - М.: 1996.

2. Зевеке Г. В., Ионкин П. А., Нетушил А. В., Страхов С. В. Основы теории цепей, - М.: Энергоатомиздат, 1989.

3. Теоретические основы электротехники / Под редакцией проф. Ионкина П. А.. Т.1,2. - М.: Высшая школа, 1976.

4. Сборник задач и упражнений по теоретическим основам электротехники. Под редакцией П.А. Ионкина.- М.: Энергоиздат, 1982.

# Text boxes

# R2

# e

# R3

# C

# R1

# L

# R4

# R1

# e

# R2

# R3

# L

# R4

# C

# L

# R3

# R4

# e

# R1

# R2

# C

# L

# e

# R3

# R1

# R2

# C

# R2

# L

Рис. 2

# R4

# R1

# P

# e

# C

# R3

Рис. 1

# C

# e

# R1

# L

# P

# R3

# R4

# R2

Рис. 3

# e

# R1

# R3

# R2

# L

# C

Рис. 4

# R3

# L

# C

# R2

# e

# R1

Рис. 6

Рис. 5

Рис. 8

Рис. 7

Рис. 13

# C

# P

# R4

# R3

# LL

# R3eR2RR1CR2LR1e

# R2R1R3e

# L

# R2R1R3e

# R2

# e

# R2

# R1

Рис. 12

# R3

# e

# C

# L

# L

Рис. 11

# R1

# e

# R2

# R4

# C

# R3

# R2

# R1

Рис. 9

# e

# R4

# L

# C

Рис. 10

# R1

# R2

# R3

# L

# R4

# C

# R2

# R1

# L

# C

# e

Рис. 14

# R3

# R4

Рис. 16

# R2

# e

# R1

# L

# R4

# R3

# C

Рис. 15

# C

# R4

# e

# R1

# R2

# L

# R3

Рис. 18

# e

# C

# R3

# P

# R1

# C

# R2

# L

Рис. 19

# e

# R1

# L

# P

# R2

# C

# L

Рис. 20

# R1

# R4

# R2

# e

# C

# R3

# L

Рис. 17

# R1

# L

# R3

# C

# e

# R2

# R4

e(t)

E(p)

i(t)

I(p)

UL(p)

# pL

I(p)

# Li(0)

uL(t)

# L

i(t)

UR(p)

# R

I(p)

# R

i(t)

uR(t)

uC(t)

# C

i(t)

UC(p)

I(p)